附件

国家危险废物名录

第一条    根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的 有关规定，制定本名录。

第二条    具有下列情形之一的固体废物（包括液态废物），列 入本名录：

（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种 或者几种危险特性的；

（二）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有 害影响，需要按照危险废物进行管理的。

第三条    医疗废物属于危险废物。医疗废物分类按照《医疗废 物分类目录》执行。

第四条    列入《危险化学品目录》的化学品废弃后属于危险废 物。

第五条    列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险 废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁 免内容的规定实行豁免管理。

第六条    危险废物与其他固体废物的混合物，以及危险废物处 理后的废物的属性判定，按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。 
	第七条    本名录中有关术语的含义如下：

—  3    —

境保护部、国   发

（一）废物类别，是在《控制危险废物越境转移及其处置巴塞 尔公约》划定的类别基础上，结合我国实际情况对危险废物进行的 分类。

（二）行业来源，是指危险废物的产生行业。

（三）废物代码，是指危险废物的唯一代码，为  8  位数字。其 中，第  1-3  位为危险废物产生行业代码（依据《国民经济行业分类 （GB/T 4754-2011）》确定），第 4-6 位为危险废物顺序代码，第 7-8 位为危险废物类别代码。

（四）危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, 
T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, 
In）。

第八条    对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照国 家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。 
	经鉴别具有危险特性的，属于危险废物，应当根据其主要有害 
成分和危险特性确定所属废物类别，并按代码“900-000-鬃”（鬃为危 险废物类别代码）进行归类管理。

经鉴别不具有危险特性的，不属于危险废物。

第九条    本名录自 2016 年 8 月 1 日起施行。2008 年 6 月 6 日环 
境保护部、国家发展和改革委员会发布的《国家危险废物名录》（环

家   展和改革委 员会 令第 1 号 ）  同 时废止。

—  4    —

附表

国家危险废物名录

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

831-001-01	感染性废物	In

831-002-01	损伤性废物	In

卫生	831-003-01	病理性废物	In

HW01

医疗废物

831-004-01	化学性废物

T

831-005-01	药物性废物	T

非特定行业

900-001-01

为防治动物传染病而需要收集和处 置的废物

In

271-001-02

化学合成原料药生产过程中产生的 蒸馏及反应残余物

T

271-002-02

化学合成原料药生产过程中产生的 废母液及反应基废物

T

化学药品原 
	料药制造

271-003-02

化学合成原料药生产过程中产生的 废脱色过滤介质

T

271-004-02

化学合成原料药生产过程中产生的 废吸附剂

T

HW02

医药废物

271-005-02

化学合成原料药生产过程中的废弃 产品及中间体

T

化学药品制剂生产过程中的原料药

272-001-02	提纯精制、再加工产生的蒸馏及反应	T

残余物

化学药品制剂生产过程中的原料药

化学药品制	272-002-02	提纯精制、再加工产生的废母液及反	T

剂制造	应基废物

272-003-02

化学药品制剂生产过程中产生的废 脱色过滤介质

T

272-004-02

化学药品制剂生产过程中产生的废 吸附剂

T

—  5    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

272-005-02

化学药品制剂生产过程中产生的废 弃产品及原料药

T

275-001-02

使用砷或有机砷化合物生产兽药过 程中产生的废水处理污泥

T

275-002-02

使用砷或有机砷化合物生产兽药过 程中蒸馏工艺产生的蒸馏残余物

T

275-003-02

使用砷或有机砷化合物生产兽药过程 中产生的废脱色过滤介质及吸附剂

T

兽用药品

制造

275-004-02

其他兽药生产过程中产生的蒸馏及 反应残余物

T

275-005-02

其他兽药生产过程中产生的废脱色 过滤介质及吸附剂

T

275-006-02

兽药生产过程中产生的废母液、反应 基和培养基废物

T

275-007-02	兽药生产过程中产生的废吸附剂	T

HW02

医药废物

275-008-02

276-001-02

兽药生产过程中产生的废弃产品及

原料药

利用生物技术生产生物化学药品、基 因工程药物过程中产生的蒸馏及反 应残余物

T

T

利用生物技术生产生物化学药品、基

因工程药物过程中产生的废母液、反

276-002-02	应基和培养基废物（不包括利用生物	T

技术合成氨基酸、维生素过程中产生

的培养基废物）

生物药品	利用生物技术生产生物化学药品、基

制造	因工程药物过程中产生的废脱色过

276-003-02	滤介质（不包括利用生物技术合成氨	T

基酸、维生素过程中产生的废脱色过 滤介质）

276-004-02

利用生物技术生产生物化学药品、基 
因工程药物过程中产生的废吸附剂

T

利用生物技术生产生物化学药品、基

276-005-02	因工程药物过程中产生的废弃产品、	T

原料药和中间体

—  6    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

HW03

废药物、 	非特定行业

药品

900-002-03

生产、销售及使用过程中产生的失

效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药 物和药品（不包括 HW01、HW02、 900-999-49 类）

T

氯丹生产过程中六氯环戊二烯过滤

263-001-04	产生的残余物；氯丹氯化反应器的真	T

空汽提产生的废物

263-002-04

乙拌磷生产过程中甲苯回收工艺产 生的蒸馏残渣

T

263-003-04

甲拌磷生产过程中二乙基二硫代磷 酸过滤产生的残余物

T

263-004-04

2,4,5-三氯苯氧乙酸生产过程中四氯 
苯蒸馏产生的重馏分及蒸馏残余物

T

263-005-04

2,4-二氯苯氧乙酸生产过程中产生的 含 2,6-二氯苯酚残余物

T

乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类

生产过程中产生的过滤、蒸发和离心

农药制造

HW04

农药废物

263-006-04

263-007-04

分离残余物及废水处理污泥；产品研

磨和包装工序集（除）尘装置收集的 粉尘和地面清扫废物

溴甲烷生产过程中反应器产生的废 水和酸干燥器产生的废硫酸；生产过 程中产生的废吸附剂和废水分离器 产生的废物

T

T

263-008-04

其他农药生产过程中产生的蒸馏及 反应残余物

T

263-009-04

农药生产过程中产生的废母液与反 应罐及容器清洗废液

T

263-010-04

农药生产过程中产生的废滤料和吸 
附剂

T

263-011-04	农药生产过程中产生的废水处理污泥	T

263-012-04

农药生产、配制过程中产生的过期原 料及废弃产品

T

非特定行业

HW05

木材防腐 	木材加工

剂废物

900-003-04

201-001-05

销售及使用过程中产生的失效、变

质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品 
使用五氯酚进行木材防腐过程中产 
生的废水处理污泥，以及木材防腐处 
理过程中产生的沾染该防腐剂的废 
弃木材残片

T

T

—  7    —

废物类别 	行业来源

HW05

木材防腐 	木材加工

剂废物

废物代码

201-002-05

危 险 废 物

使用杂酚油进行木材防腐过程中产 生的废水处理污泥，以及木材防腐处 理过程中产生的沾染该防腐剂的废 弃木材残片

危险特性

T

使用含砷、铬等无机防腐剂进行木材

木材加工

201-003-05

防腐过程中产生的废水处理污泥，以

及木材防腐处理过程中产生的沾染 该防腐剂的废弃木材残片

T

HW05

木材防腐 	专用化学产

剂废物 	品制造

266-001-05

266-002-05

木材防腐化学品生产过程中产生的

反应残余物、废弃滤料及吸附剂

木材防腐化学品生产过程中产生的 废水处理污泥

T

T

266-003-05

木材防腐化学品生产、配制过程中产 生的废弃产品及过期原料

T

销售及使用过程中产生的失效、变

非特定行业	900-004-05	质、不合格、淘汰、伪劣的木材防腐	T

化学品

工业生产中作为清洗剂或萃取剂使 
用后废弃的含卤素有机溶剂，包括四

900-401-06	氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、	T，I

1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-

三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯

工业生产中作为清洗剂或萃取剂使

900-402-06	用后废弃的有毒有机溶剂，包括苯、	T，I

苯乙烯、丁醇、丙酮

工业生产中作为清洗剂或萃取剂使

HW06

废有机溶

剂与含有 	非特定行业

机溶剂

废物

900-403-06

用后废弃的易燃易爆有机溶剂，包括

正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、 
对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、 
异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙 
酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚

I

工业生产中作为清洗剂或萃取剂使

900-404-06	用后废弃的其他列入《危险化学品目	T/I

录》的有机溶剂

900-401-06 中所列废物再生处理过程

900-405-06	中产生的废活性炭及其他过滤吸附	T

介质

900-402-06 和 900-404-06 中所列废物

900-406-06	再生处理过程中产生的废活性炭及	T

其他过滤吸附介质

—  8    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

900-407-06

900-401-06 中所列废物分馏再生过程 中产生的高沸物和釜底残渣

T

HW06

废有机溶

剂与含有 	非特定行业

机溶剂

废物

900-408-06

900-409-06

900-402-06 和 900-404-06 中所列废物

分馏再生过程中产生的釜底残渣

900-401-06 中所列废物再生处理过程 中产生的废水处理浮渣和污泥（不包 括废水生化处理污泥）

T

T

900-402-06 和 900-404-06 中所列废物

900-410-06	再生处理过程中产生的废水处理浮渣	T

和污泥（不包括废水生化处理污泥）

336-001-07

使用氰化物进行金属热处理产生的 淬火池残渣

T

336-002-07

使用氰化物进行金属热处理产生的 淬火废水处理污泥

T

HW07	金属表面处

热处理含 	理及热处理

氰废物 	加工

336-003-07

336-004-07

含氰热处理炉维修过程中产生的废

内衬

热处理渗碳炉产生的热处理渗碳氰渣

T

T

336-005-07

金属热处理工艺盐浴槽釜清洗产生 的含氰残渣和含氰废液

R，T

336-049-07

氰化物热处理和退火作业过程中产 生的残渣

T

石油开采

071-001-08

071-002-08

石油开采和炼制产生的油泥和油脚

以矿物油为连续相配制钻井泥浆用 
于石油开采所产生的废弃钻井泥浆

T，I

T

天然气开采

HW08

废矿物油

与含矿物

油废物

精炼石油产

品制造

072-001-08

251-001-08

251-002-08

以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于

天然气开采所产生的废弃钻井泥浆

清洗矿物油储存、输送设施过程中产 生的油/水和烃/水混合物

石油初炼过程中储存设施、油-水-固 态物质分离器、积水槽、沟渠及其他 输送管道、污水池、雨水收集管道产 生的含油污泥

T

T

T，I

石油炼制过程中隔油池产生的含油

251-003-08

污泥，以及汽油提炼工艺废水和冷却

废水处理污泥（不包括废水生化处理 污泥）

T

—  9    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

251-004-08

石油炼制过程中溶气浮选工艺产生 的浮渣

T，I

251-005-08

石油炼制过程中产生的溢出废油或 
乳剂

T，I

精炼石油产 
	品制造

251-006-08

251-010-08

石油炼制换热器管束清洗过程中产

生的含油污泥

石油炼制过程中澄清油浆槽底沉积物

T

T，I

251-011-08

石油炼制过程中进油管路过滤或分 离装置产生的残渣

T，I

251-012-08	石油炼制过程中产生的废过滤介质	T

非特定行业

900-199-08

内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程 产生的废矿物油及油泥

T，I

900-200-08

珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物 油及油泥

T，I

清洗金属零部件过程中产生的废弃

HW08

废矿物油

与含矿物

油废物

900-201-08

900-203-08

煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤

炼制生产的溶剂油

使用淬火油进行表面硬化处理产生 的废矿物油

T，I

T

900-204-08

使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧 制产生的废矿物油

T

900-205-08	镀锡及焊锡回收工艺产生的废矿物油	T

900-209-08

金属、塑料的定型和物理机械表面处 理过程中产生的废石蜡和润滑油

T，I

油/水分离设施产生的废油、油泥及废

900-210-08	水处理产生的浮渣和污泥（不包括废	T，I

水生化处理污泥）

900-211-08	橡胶生产过程中产生的废溶剂油	T，I

900-212-08	锂电池隔膜生产过程中产生的废白油	T

900-213-08

废矿物油再生净化过程中产生的沉 
淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质

T，I

车辆、机械维修和拆解过程中产生的

900-214-08	废发动机油、制动器油、自动变速器	T，I

油、齿轮油等废润滑油

—  10    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

900-215-08

废矿物油裂解再生过程中产生的裂 解残渣

T，I

900-216-08

使用防锈油进行铸件表面防锈处理 过程中产生的废防锈油

T，I

900-217-08

使用工业齿轮油进行机械设备润滑 过程中产生的废润滑油

T，I

HW08

900-218-08

液压设备维护、更换和拆解过程中产 生的废液压油

T，I

废矿物油

与含矿物

油废物

900-219-08

900-220-08

冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程

中产生的废冷冻机油

变压器维护、更换和拆解过程中产生 的废变压器油

T，I

T，I

900-221-08

废燃料油及燃料油储存过程中产生 的油泥

T，I

900-222-08

石油炼制废水气浮、隔油、絮凝沉淀 等处理过程中产生的浮油和污泥

T

900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的 废矿物油及含矿物油废物

T，I

HW09 油/

水、烃/

水混合物 
或乳化液

非特定行业

900-005-09

900-006-09

900-007-09

水压机维护、更换和拆解过程中产生

的油/水、烃/水混合物或乳化液

使用切削油和切削液进行机械加工 
过程中产生的油/水、烃/水混合物或 
乳化液

其他工艺过程中产生的油/水、烃/水 混合物或乳化液

T

T

T

含多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯

900-008-10	（PCTs）、多溴联苯（PBBs）的电	T

容器、变压器

HW10

多氯（溴） 
	联苯类

废物

非特定行业

900-009-10

900-010-10

含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设

备的清洗液

含有 PCBs、PCTs 和 PBBs 的电力设 备中废弃的介质油、绝缘油、冷却油 及导热油

T

T

900-011-10

含有或沾染 PCBs、PCTs 和 PBBs 的 废弃包装物及容器

T

HW11

精（蒸） 
	馏残渣

精炼石油产 
	品制造

石油精炼过程中产生的酸焦油和其

251-013-11

他焦油

T

—  11    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

252-001-11	炼焦过程中蒸氨塔产生的残渣	T

252-002-11	炼焦过程中澄清设施底部的焦油渣	T

252-003-11

炼焦副产品回收过程中萘、粗苯精制 产生的残渣

T

252-004-11

炼焦和炼焦副产品回收过程中焦油 储存设施中的焦油渣

T

252-005-11

煤焦油精炼过程中焦油储存设施中 的焦油渣

T

252-006-11	煤焦油分馏、精制过程中产生的焦油渣	T

252-007-11

炼焦副产品回收过程中产生的废水 池残渣

T

炼焦

252-008-11

252-009-11

轻油回收过程中蒸馏、澄清、洗涤工

序产生的残渣

轻油精炼过程中的废水池残渣

T

T

HW11	炼焦及煤焦油加工利用过程中产生

精（蒸）	252-010-11	的废水处理污泥（不包括废水生化处	T

馏残渣	理污泥）

252-011-11

焦炭生产过程中产生的酸焦油和其 他焦油

T

252-012-11	焦炭生产过程中粗苯精制产生的残渣	T

252-013-11	焦炭生产过程中产生的脱硫废液	T

252-014-11

焦炭生产过程中煤气净化产生的残 渣和焦油

T

252-015-11

焦炭生产过程中熄焦废水沉淀产生 的焦粉及筛焦过程中产生的粉尘

T

252-016-11	煤沥青改质过程中产生的闪蒸油	T

450-001-11

煤气生产行业煤气净化过程中产生 的煤焦油渣

T

燃气生产和 
	供应业

450-002-11

煤气生产过程中产生的废水处理污 泥（不包括废水生化处理污泥）

T

450-003-11

煤气生产过程中煤气冷凝产生的煤 
焦油

T

—  12    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

261-007-11

乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸 馏残渣

T

261-008-11

乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸 馏次要馏分

T

261-009-11

苄基氯生产过程中苄基氯蒸馏产生 的蒸馏残渣

T

261-010-11

四氯化碳生产过程中产生的蒸馏残 渣和重馏分

T

261-011-11

表氯醇生产过程中精制塔产生的蒸 馏残渣

T

261-012-11

异丙苯法生产苯酚和丙酮过程中产 生的蒸馏残渣

T

261-013-11

萘法生产邻苯二甲酸酐过程中产生 的蒸馏残渣和轻馏分

T

261-014-11

邻二甲苯法生产邻苯二甲酸酐过程 中产生的蒸馏残渣和轻馏分

T

HW11

精（蒸） 
	馏残渣

基础化学原 
	料制造

261-015-11

261-016-11

苯硝化法生产硝基苯过程中产生的

蒸馏残渣

甲苯二异氰酸酯生产过程中产生的 蒸馏残渣和离心分离残渣

T

T

261-017-11

1,1,1-三氯乙烷生产过程中产生的蒸 馏残渣

T

261-018-11

三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程 中产生的蒸馏残渣

T

261-019-11	苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣	T

261-020-11

苯胺生产过程中苯胺萃取工序产生 的蒸馏残渣

T

261-021-11

二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过 程中干燥塔产生的反应残余物

T

261-022-11

二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过 程中产品精制产生的轻馏分

T

261-023-11

二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过 程中产品精制产生的废液

T

261-024-11

二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过 程中产品精制产生的重馏分

T

—  13    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

甲苯二胺光气化法生产甲苯二异氰

261-025-11	酸酯过程中溶剂回收塔产生的有机	T

冷凝物

261-026-11	氯苯生产过程中的蒸馏及分馏残渣	T

261-027-11

使用羧酸肼生产 1,1-二甲基肼过程中 产品分离产生的残渣

T

261-028-11

乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产 品精制产生的蒸馏残渣

T

261-029-11

α-氯甲苯、苯甲酰氯和含此类官能团的 化学品生产过程中产生的蒸馏残渣

T

261-030-11	四氯化碳生产过程中的重馏分	T

261-031-11

二氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生 的重馏分

T

HW11

精（蒸） 
	馏残渣

基础化学原 
	料制造

261-032-11

261-033-11

氯乙烯单体生产过程中蒸馏产生的

重馏分

1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸汽汽提 塔产生的残余物

T

T

261-034-11

1,1,1-三氯乙烷生产过程中蒸馏产生 的重馏分

T

261-035-11

三氯乙烯和四氯乙烯联合生产过程 中产生的重馏分

T

261-100-11

苯和丙烯生产苯酚和丙酮过程中产 生的重馏分

T

261-101-11

苯泵式消化生产硝基苯过程中产生 的重馏分

T

261-102-11

铁粉还原硝基苯生产苯胺过程中产 生的重馏分

T

261-103-11

苯胺、乙酸酐或乙酰苯胺为原料生产 对硝基苯胺过程中产生的重馏分

T

261-104-11

对氯苯胺氨解生产对硝基苯胺过程 中产生的重馏分

T

261-105-11

氨化法、还原法生产邻苯二胺过程中 产生的重馏分

T

—  14    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

苯和乙烯直接催化、乙苯和丙烯共氧

261-106-11	化、乙苯催化脱氢生产苯乙烯过程中	T

产生的重馏分

261-107-11

二硝基甲苯还原催化生产甲苯二胺 过程中产生的重馏分

T

261-108-11

对苯二酚氧化生产二甲氧基苯胺过 程中产生的重馏分

T

261-109-11	萘磺化生产萘酚过程中产生的重馏分	T

261-110-11

苯酚、三甲苯水解生产 4,4'-二羟基二 苯砜过程中产生的重馏分

T

甲苯硝基化合物羰基化法、甲苯碳酸

261-111-11	二甲酯法生产甲苯二异氰酸酯过程	T

中产生的重馏分

261-112-11

苯直接氯化生产氯苯过程中产生的 重馏分

T

HW11

精（蒸） 
	馏残渣

基础化学原 
	料制造

261-113-11

261-114-11

乙烯直接氯化生产二氯乙烷过程中

产生的重馏分

甲烷氯化生产甲烷氯化物过程中产 生的重馏分

T

T

261-115-11

甲醇氯化生产甲烷氯化物过程中产 生的釜底残液

T

261-116-11

乙烯氯醇法、氧化法生产环氧乙烷过 程中产生的重馏分

T

261-117-11

乙炔气相合成、氧氯化生产氯乙烯过 程中产生的重馏分

T

261-118-11

乙烯直接氯化生产三氯乙烯、四氯乙 烯过程中产生的重馏分

T

261-119-11

乙烯氧氯化法生产三氯乙烯、四氯乙 烯过程中产生的重馏分

T

261-120-11

甲苯光气法生产苯甲酰氯产品精制 过程中产生的重馏分

T

261-121-11

甲苯苯甲酸法生产苯甲酰氯产品精 制过程中产生的重馏分

T

261-122-11

甲苯连续光氯化法、无光热氯化法生 产氯化苄过程中产生的重馏分

T

—  15    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

261-123-11

偏二氯乙烯氢氯化法生产  1,1,1-三氯 乙烷过程中产生的重馏分

T

261-124-11

醋酸丙烯酯法生产环氧氯丙烷过程 中产生的重馏分

T

261-125-11

异戊烷（异戊烯）脱氢法生产异戊二 烯过程中产生的重馏分

T

261-126-11

化学合成法生产异戊二烯过程中产 生的重馏分

T

261-127-11

碳五馏分分离生产异戊二烯过程中 产生的重馏分

T

261-128-11

合成气加压催化生产甲醇过程中产 生的重馏分

T

基础化学原

261-129-11

水合法、发酵法生产乙醇过程中产生 的重馏分

T

料制造

261-130-11

环氧乙烷直接水合生产乙二醇过程 中产生的重馏分

T

HW11

精（蒸）

馏残渣

261-131-11

261-132-11

乙醛缩合加氢生产丁二醇过程中产

生的重馏分

乙醛氧化生产醋酸蒸馏过程中产生 的重馏分

T

T

261-133-11

丁烷液相氧化生产醋酸过程中产生 的重馏分

T

261-134-11

电石乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中 产生的重馏分

T

261-135-11

氢氰酸法生产原甲酸三甲酯过程中 产生的重馏分

T

261-136-11

β-苯胺乙醇法生产靛蓝过程中产生的 重馏分

T

常用有色金 
	属冶炼

321-001-11

有色金属火法冶炼过程中产生的焦 油状残余物

T

环境治理	772-001-11	废矿物油再生过程中产生的酸焦油	T

非特定行业

900-013-11

其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产 生的焦油状残余物

T

—  16    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

264-002-12

铬黄和铬橙颜料生产过程中产生的 废水处理污泥

T

264-003-12

钼酸橙颜料生产过程中产生的废水 处理污泥

T

264-004-12

锌黄颜料生产过程中产生的废水处 理污泥

T

264-005-12

铬绿颜料生产过程中产生的废水处 理污泥

T

264-006-12

氧化铬绿颜料生产过程中产生的废 水处理污泥

T

涂料、油墨、

颜料及类似

产品制造

264-007-12

264-008-12

氧化铬绿颜料生产过程中烘干产生

的残渣

铁蓝颜料生产过程中产生的废水处 理污泥

T

T

使用含铬、铅的稳定剂配制油墨过程

264-009-12	中，设备清洗产生的洗涤废液和废水	T

处理污泥

HW12

染料、涂

料废物

264-010-12

264-011-12

油墨的生产、配制过程中产生的废蚀

刻液

其他油墨、染料、颜料、油漆（不包 括水性漆）生产过程中产生的废母 液、残渣、中间体废物

T

T

其他油墨、染料、颜料、油漆（不包

264-012-12	括水性漆）生产过程中产生的废水处	T

理污泥、废吸附剂

264-013-12

油漆、油墨生产、配制和使用过程中 
产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物

T

纸浆制造

221-001-12

废纸回收利用处理过程中产生的脱 
墨渣

T

900-250-12

使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、 喷漆工艺过程中产生的废物

T，I

非特定行业

900-251-12

900-252-12

使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂

进行阻挡层涂敷过程中产生的废物

使用油漆（不包括水性漆）、有机溶 
剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物

T，I

T，I

900-253-12

使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷 过程中产生的废物

T，I

—  17    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

900-254-12

使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的 涂敷过程中产生的废物

T，I

HW12

染料、涂 	非特定行业

料废物

900-255-12

900-256-12

使用各种颜料进行着色过程中产生

的废颜料

使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备 
过程中剥离下的废油漆、染料、涂料

T

T

生产、销售及使用过程中产生的失

900-299-12	效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油	T

墨、染料、颜料、油漆

265-101-13

树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生 产过程中产生的不合格产品

T

树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生

合成材料

制造

HW13

有机树脂

类废物

265-102-13	产过程中合成、酯化、缩合等工序产

生的废母液

树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生

265-103-13	产过程中精馏、分离、精制等工序产

生的釜底残液、废过滤介质和残渣

树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生

265-104-13	产过程中产生的废水处理污泥（不包

括废水生化处理污泥）

T

T

T

900-014-13	废弃的粘合剂和密封剂	T

非特定行业

900-015-13

900-016-13

废弃的离子交换树脂

使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备 剥离下的树脂状、粘稠杂物

T

T

900-451-13

废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎 分选回收金属后产生的废树脂粉

T

HW14

新化学物 	非特定行业

质废物

900-017-14

研究、开发和教学活动中产生的对人 
类或环境影响不明的化学物质废物

T/C/I/R

HW15	炸药、火工及

爆炸性 	焰火产品

废物 	制造

267-001-15

267-002-15

炸药生产和加工过程中产生的废水

处理污泥

含爆炸品废水处理过程中产生的废 活性炭

R

R

267-003-15

生产、配制和装填铅基起爆药剂过程 中产生的废水处理污泥

T，R

—  18    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

炸药、火工及

HW15	焰火产品

爆炸性 	制造

废物

非特定行业

267-004-15

900-018-15

三硝基甲苯生产过程中产生的粉红

水、红水，以及废水处理污泥

报废机动车拆解后收集的未引爆的 安全气囊

R

R

显（定）影剂、正负胶片、像纸、感

专用化学产

266-009-16	光材料生产过程中产生的不合格产

品和过期产品

T

品制造	显（定）影剂、正负胶片、像纸、感

266-010-16	光材料生产过程中产生的残渣及废	T

水处理污泥

使用显影剂进行胶卷显影，定影剂进

印刷

HW16

感光材料

废物

231-001-16

231-002-16

行胶卷定影，以及使用铁氰化钾、硫

代硫酸盐进行影像减薄（漂白）产生 
的废显（定）影剂、胶片及废像纸

使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形 显影，以及凸版印刷产生的废显（定） 影剂、胶片及废像纸

T

T

电子元件制

造

使用显影剂、氢氧化物、偏亚硫酸氢

397-001-16	盐、醋酸进行胶卷显影产生的废显

（定）影剂、胶片及废像纸

T

电影

863-001-16

电影厂产生的废显（定）影剂、胶片 及废像纸

T

其他专业技 
	术服务业

749-001-16

摄影扩印服务行业产生的废显（定） 影剂、胶片及废像纸

T

非特定行业

900-019-16

其他行业产生的废显（定）影剂、胶 片及废像纸

T

336-050-17

使用氯化亚锡进行敏化处理产生的 废渣和废水处理污泥

T

HW17	金属表面处

表面处理 	理及热处理

废物 	加工

336-051-17

336-052-17

使用氯化锌、氯化铵进行敏化处理产

生的废渣和废水处理污泥

使用锌和电镀化学品进行镀锌产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

T

336-053-17

使用镉和电镀化学品进行镀镉产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

336-054-17

使用镍和电镀化学品进行镀镍产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

—  19    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

336-055-17

使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、 槽渣和废水处理污泥

T

使用硝酸银、碱、甲醛进行敷金属法

336-056-17	镀银产生的废槽液、槽渣和废水处理	T

污泥

336-057-17

使用金和电镀化学品进行镀金产生 的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

336-058-17

使用镀铜液进行化学镀铜产生的废 槽液、槽渣和废水处理污泥

T

336-059-17

使用钯和锡盐进行活化处理产生的 废渣和废水处理污泥

T

336-060-17

使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产 
生的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

336-061-17

使用高锰酸钾进行钻孔除胶处理产 生的废渣和废水处理污泥

T

HW17	金属表面处

表面处理 	理及热处理

使用铜和电镀化学品进行镀铜产生

336-062-17

的废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

废物 	加工

336-063-17

其他电镀工艺产生的废槽液、槽渣和 废水处理污泥

T

金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、

336-064-17

除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺

产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、 槽渣和废水处理污泥

T/C

336-066-17

镀层剥除过程中产生的废液、槽渣及 废水处理污泥

T

使用含重铬酸盐的胶体、有机溶剂、

336-067-17	黏合剂进行漩流式抗蚀涂布产生的	T

废渣及废水处理污泥

336-068-17

使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化 产生的废渣及废水处理污泥

T

336-069-17

使用铬酸镀铬产生的废槽液、槽渣和 废水处理污泥

T

336-101-17

使用铬酸进行塑料表面粗化产生的 废槽液、槽渣和废水处理污泥

T

HW18

焚烧处置	环境治理业	772-002-18	生活垃圾焚烧飞灰	T

残渣

—  20    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

危险废物焚烧、热解等处置过程产生

HW18

焚烧处置 	环境治理业

残渣

772-003-18

772-004-18

的底渣、飞灰和废水处理污泥（医疗

废物焚烧处置产生的底渣除外） 危险废物等离子体、高温熔融等处置 过程产生的非玻璃态物质和飞灰

T

T

HW19

含金属羰 
基化合物 
	废物

非特定行业

772-005-18

900-020-19

固体废物焚烧过程中废气处理产生

的废活性炭

金属羰基化合物生产、使用过程中产 生的含有羰基化合物成分的废物

T

T

HW20	基础化学原

含铍废物 	料制造

铍及其化合物生产过程中产生的熔

261-040-20	渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废

水处理污泥

T

毛皮鞣制及 
	制品加工

193-001-21

193-002-21

使用铬鞣剂进行铬鞣、复鞣工艺产生

的废水处理污泥

皮革切削工艺产生的含铬皮革废碎料

T

T

261-041-21	铬铁矿生产铬盐过程中产生的铬渣	T

261-042-21	铬铁矿生产铬盐过程中产生的铝泥	T

基础化学原

料制造

HW21

含铬废物

261-043-21

261-044-21

261-137-21

铬铁矿生产铬盐过程中产生的芒硝

铬铁矿生产铬盐过程中产生的废水 处理污泥

铬铁矿生产铬盐过程中产生的其他 
废物

T

T

T

261-138-21

以重铬酸钠和浓硫酸为原料生产铬 酸酐过程中产生的含铬废液

T

315-001-21

铬铁硅合金生产过程中集（除）尘装 置收集的粉尘

T

铁合金冶炼

315-002-21

铁铬合金生产过程中集（除）尘装置 收集的粉尘

T

315-003-21

铁铬合金生产过程中金属铬冶炼产 生的铬浸出渣

T

金属表面处

理及热处理 
	加工

336-100-21

使用铬酸进行阳极氧化产生的废槽 液、槽渣及废水处理污泥

T

—  21    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

HW21	电子元件

含铬废物 	制造

397-002-21

使用铬酸进行钻孔除胶处理产生的 废渣和废水处理污泥

T

玻璃制造

304-001-22

使用硫酸铜进行敷金属法镀铜产生 的废槽液、槽渣及废水处理污泥

T

常用有色金

属冶炼

HW22

含铜废物

321-101-22

321-102-22

397-004-22

铜火法冶炼烟气净化产生的收尘渣、

压滤渣

铜火法冶炼电除雾除尘产生的废水 处理污泥

线路板生产过程中产生的废蚀铜液

T

T

T

电子元件

制造

397-005-22

使用酸进行铜氧化处理产生的废液 及废水处理污泥

T

397-051-22

铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液及 废水处理污泥

T

金属表面处

理及热处理

加工

HW23

含锌废物 	电池制造

336-103-23

384-001-23

热镀锌过程中产生的废熔剂、助熔剂

和集（除）尘装置收集的粉尘

碱性锌锰电池、锌氧化银电池、锌空 气电池生产过程中产生的废锌浆

T

T

非特定行业

900-021-23

使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀 
过程中产生的废液及废水处理污泥

T

HW24	基础化学原

含砷废物 	料制造

261-139-24

硫铁矿制酸过程中烟气净化产生的 
酸泥

T

HW25	基础化学原

含硒废物 	料制造

硒及其化合物生产过程中产生的熔

261-045-25	渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废

水处理污泥

T

HW26

含镉废物

电池制造

镍镉电池生产过程中产生的废渣和

384-002-26

废水处理污泥

T

HW27	基础化学原

含锑废物 	料制造

261-046-27

261-048-27

锑金属及粗氧化锑生产过程中产生

的熔渣和集（除）尘装置收集的粉尘

氧化锑生产过程中产生的熔渣

T

T

HW28	基础化学原

含碲废物 	料制造

碲及其化合物生产过程中产生的熔

261-050-28	渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废

水处理污泥

T

HW29

含汞废物

天然气开采

天然气除汞净化过程中产生的含汞

072-002-29

废物

T

—  22    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

常用有色金 
	属矿采选

091-003-29

汞 矿 采 选 过 程 中 产 生 的 尾 砂 和 集 （除）尘装置收集的粉尘

T

贵金属矿

采选

092-002-29	混汞法提金工艺产生的含汞粉尘、残渣

T

使用显影剂、汞化合物进行影像加厚

印刷

231-007-29

（物理沉淀）以及使用显影剂、氨氯

化汞进行影像加厚（氧化）产生的废 液及残渣

T

261-051-29

水银电解槽法生产氯气过程中盐水 精制产生的盐水提纯污泥

T

基础化学原 
	料制造

261-052-29

261-053-29

水银电解槽法生产氯气过程中产生

的废水处理污泥

水银电解槽法生产氯气过程中产生 的废活性炭

T

T

261-054-29

卤素和卤素化学品生产过程中产生 的含汞硫酸钡污泥

T

HW29

265-001-29

氯乙烯生产过程中含汞废水处理产 生的废活性炭

T，C

含汞废物

合成材料

制造

265-002-29

265-003-29

氯乙烯生产过程中吸附汞产生的废

活性炭

电石乙炔法聚氯乙烯生产过程中产 生的废酸

T，C

T，C

265-004-29

电石乙炔法生产氯乙烯单体过程中 产生的废水处理污泥

T

常用有色金 
	属冶炼

铜、锌、铅冶炼过程中烟气制酸产生

321-103-29	的废甘汞，烟气净化产生的废酸及废

酸处理污泥

T

含汞电池生产过程中产生的含汞废

电池制造	384-003-29	浆层纸、含汞废锌膏、含汞废活性炭	T

和废水处理污泥

照明器具

制造

387-001-29

含汞电光源生产过程中产生的废荧 光粉和废活性炭

T

通用仪器仪 
	表制造

401-001-29	含汞温度计生产过程中产生的废渣

T

非特定行业	900-022-29	废弃的含汞催化剂	T

—  23    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

900-023-29

生产、销售及使用过程中产生的废含 汞荧光灯管及其他废含汞电光源

T

HW29

含汞废物

非特定行业

生产、销售及使用过程中产生的废含

900-024-29	汞温度计、废含汞血压计、废含汞真

空表和废含汞压力计

T

900-452-29

含汞废水处理过程中产生的废树脂、 废活性炭和污泥

T

HW30	基础化学原

含铊废物 	料制造

铊及其化合物生产过程中产生的熔

261-055-30	渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废

水处理污泥

T

玻璃制造

304-002-31

使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻 璃熔炼过程中产生的废渣

T

电子元件

制造

397-052-31

线路板制造过程中电镀铅锡合金产 生的废液

T

炼钢

312-001-31

电炉炼钢过程中集（除）尘装置收集 的粉尘和废水处理污泥

T

HW31

含铅废物

电池制造

铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集

384-004-31	（除）尘装置收集的粉尘和废水处理

污泥

T

工艺美术品 
	制造

243-001-31

使用铅箔进行烤钵试金法工艺产生 的废烤钵

T

废弃资源综 
	合利用

421-001-31

废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅 板、废铅膏和酸液

T

非特定行业

HW32

无机氟化 	非特定行业

物废物

900-025-31

900-026-32

使用硬脂酸铅进行抗黏涂层过程中

产生的废物

使用氢氟酸进行蚀刻产生的废蚀刻液

T

T，C

贵金属矿

采选

092-003-33

采用氰化物进行黄金选矿过程中产 
生的氰化尾渣和含氰废水处理污泥

T

金属表面处

HW33	理及热处理

无机氰化 	加工

物废物

非特定行业

336-104-33

900-027-33

900-028-33

使用氰化物进行浸洗过程中产生的

废液

使用氰化物进行表面硬化、碱性除 油、电解除油产生的废物

使用氰化物剥落金属镀层产生的废物

R，T

R，T

R，T

—  24    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

HW33

无机氰化 	非特定行业

物废物

900-029-33

使用氰化物和双氧水进行化学抛光 产生的废物

R，T

精炼石油产 
	品制造

251-014-34	石油炼制过程产生的废酸及酸泥

C

涂料、油墨、

颜料及类似

产品制造

264-013-34

硫酸法生产钛白粉（二氧化钛）过程 中产生的废酸

C

硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸

261-057-34	和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、	C

基础化学原	配制过程中产生的废酸及酸渣

料制造

261-058-34

卤素和卤素化学品生产过程中产生 的废酸

C

钢压延加工	314-001-34	钢的精加工过程中产生的废酸性洗液	C，T

金属表面处

理及热处理 
	加工

336-105-34

青铜生产过程中浸酸工序产生的废 
酸液

C

HW34

废酸

397-005-34

使用酸进行电解除油、酸蚀、活化前 
表面敏化、催化、浸亮产生的废酸液

C

电子元件

制造

397-006-34

使用硝酸进行钻孔蚀胶处理产生的 废酸液

C

液晶显示板或集成电路板的生产过

397-007-34	程中使用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀	C

产生的废酸液

900-300-34	使用酸进行清洗产生的废酸液	C

900-301-34	使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸液	C

非特定行业

900-302-34	使用硫酸进行酸蚀产生的废酸液

900-303-34	使用磷酸进行磷化产生的废酸液

C

C

900-304-34

使用酸进行电解除油、金属表面敏化 产生的废酸液

C

900-305-34

使用硝酸剥落不合格镀层及挂架金 属镀层产生的废酸液

C

—  25    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

900-306-34	使用硝酸进行钝化产生的废酸液	C

900-307-34

使用酸进行电解抛光处理产生的废 
酸液

C

HW34

废酸

非特定行业

使用酸进行催化（化学镀）产生的废

900-308-34

酸液

C

生产、销售及使用过程中产生的失

900-349-34

效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强

酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以 及其他废酸液及酸渣

C

精炼石油产 
	品制造

251-015-35	石油炼制过程产生的废碱液及碱渣

C，T

基础化学原 
	料制造

氢氧化钙、氨水、氢氧化钠、氢氧化

261-059-35	钾等的生产、配制中产生的废碱液、

固态碱及碱渣

C

毛皮鞣制及 
	制品加工

193-003-35

使用氢氧化钙、硫化钠进行浸灰产生 的废碱液

C

纸浆制造

221-002-35

碱法制浆过程中蒸煮制浆产生的废 
碱液

C，T

900-350-35

使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生 的废碱液

C

HW35

废碱

900-351-35

900-352-35

使用氢氧化钠进行丝光处理过程中

产生的废碱液

使用碱进行清洗产生的废碱液

C

C

900-353-35

使用碱进行清洗除蜡、碱性除油、电 解除油产生的废碱液

C

非特定行业

900-354-35

使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的 脱除产生的废碱液

C

900-355-35	使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱液	C

900-356-35

使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影 产生的废碱液

C

生产、销售及使用过程中产生的失

900-399-35

效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强

碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以 及其他废碱液、固态碱及碱渣

C

—  26    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

石棉及其他

非金属矿	109-001-36	石棉矿选矿过程中产生的废渣	T

采选

基础化学原 
	料制造

261-060-36

卤素和卤素化学品生产过程中电解 装置拆换产生的含石棉废物

T

石膏、水泥制

品及类似制

品制造

302-001-36

石棉建材生产过程中产生的石棉尘、 废石棉

T

耐火材料制

品制造

HW36

石棉废物 	汽车零部件

及配件制造

308-001-36

366-001-36

石棉制品生产过程中产生的石棉尘、

废石棉

车辆制动器衬片生产过程中产生的 石棉废物

T

T

船舶及相关 
	装置制造

373-002-36	拆船过程中产生的石棉废物

T

900-030-36	其他生产过程中产生的石棉废物	T

非特定行业	900-031-36	含有石棉的废绝缘材料、建筑废物	T

含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设

900-032-36	施保养拆换及车辆制动器衬片的更	T

换产生的石棉废物

261-061-37

除农药以外其他有机磷化合物生产、 配制过程中产生的反应残余物

T

HW37

有机磷化 
合物废物

基础化学原 
	料制造

261-062-37

261-063-37

除农药以外其他有机磷化合物生产、

配制过程中产生的废过滤吸附介质

除农药以外其他有机磷化合物生产 过程中产生的废水处理污泥

T

T

非特定行业

900-033-37

生产、销售及使用过程中产生的废弃 磷酸酯抗燃油

T

261-064-38

丙烯腈生产过程中废水汽提器塔底 的残余物

R，T

HW38

有机氰化 
	物废物

基础化学原 
	料制造

261-065-38

261-066-38

丙烯腈生产过程中乙腈蒸馏塔底的

残余物

丙烯腈生产过程中乙腈精制塔底的 残余物

R，T

T

261-067-38

有机氰化物生产过程中产生的废母 液及反应残余物

T

—  27    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

有机氰化物生产过程中催化、精馏和

HW38

有机氰化 
	物废物

基础化学原 
	料制造

261-068-38	过滤工序产生的废催化剂、釜底残余

物和过滤介质

有机氰化物生产过程中产生的废水

261-069-38

处理污泥

T

T

261-140-38

废腈纶高温高压水解生产聚丙烯腈-
铵盐过程中产生的过滤残渣

T

HW39	基础化学原

含酚废物 	料制造

261-070-39

261-071-39

酚及酚类化合物生产过程中产生的

废母液和反应残余物

酚及酚类化合物生产过程中产生的 
废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残 
余物

T

T

HW40	基础化学原

含醚废物 	料制造

醚及醚类化合物生产过程中产生的

261-072-40	醚类残液、反应残余物、废水处理污

泥（不包括废水生化处理污泥）

T

261-078-45

乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中废 气净化产生的废液

T

261-079-45

乙烯溴化法生产二溴乙烯过程中产 品精制产生的废吸附剂

T

芳烃及其衍生物氯代反应过程中氯

261-080-45	气和盐酸回收工艺产生的废液和废	T

吸附剂

261-081-45

芳烃及其衍生物氯代反应过程中产 生的废水处理污泥

T

基础化学原

HW45

含有机卤

化物废物

料制造

261-082-45

261-084-45

氯乙烷生产过程中的塔底残余物

其他有机卤化物的生产过程中产生 
的残液、废过滤吸附介质、反应残余 
物、废水处理污泥、废催化剂（不包 
括上述 HW06、HW39 类别的废物）

T

T

其他有机卤化物的生产过程中产生

261-085-45	的不合格、淘汰、废弃的产品（不包	T

括上述 HW06、HW39 类别的废物）

261-086-45

石墨作阳极隔膜法生产氯气和烧碱 过程中产生的废水处理污泥

T

非特定行业

900-036-45

其他生产、销售及使用过程中产生的 
含有机卤化物废物（不包括HW06类）

T

—  28    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

基础化学原 
	料制造

261-087-46

镍化合物生产过程中产生的反应残 
余物及不合格、淘汰、废弃的产品

T

HW46

含镍废物

电池制造

镍氢电池生产过程中产生的废渣和

394-005-46

废水处理污泥

T

非特定行业	900-037-46	废弃的镍催化剂	T

HW47

含钡废物

基础化学原

料制造

金属表面处 
理及热处理 
	加工

钡化合物（不包括硫酸钡）生产过程

261-088-47	中产生的熔渣、集（除）尘装置收集

的粉尘、反应残余物、废水处理污泥

336-106-47	热处理工艺中产生的含钡盐浴渣

T

T

常用有色金 
	属矿采选

091-001-48

091-002-48

硫化铜矿、氧化铜矿等铜矿物采选过

程中集（除）尘装置收集的粉尘

硫砷化合物（雌黄、雄黄及硫砷铁矿） 
或其他含砷化合物的金属矿石采选 
过程中集（除）尘装置收集的粉尘

T

T

321-002-48

铜火法冶炼过程中集（除）尘装置收 集的粉尘和废水处理污泥

T

321-003-48

粗锌精炼加工过程中产生的废水处 理污泥

T

HW48

有色金属

冶炼废物

321-004-48

321-005-48

铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿常规浸出

法产生的浸出渣

铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出 黄钾铁矾法产生的铁矾渣

T

T

常用有色金 
	属冶炼

321-006-48

硫化锌矿常压氧浸或加压氧浸产生 的硫渣（浸出渣）

T

321-007-48

铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出 针铁矿法产生的针铁矿渣

T

铅锌冶炼过程中，锌浸出液净化产生 
的净化渣，包括锌粉-黄药法、砷盐法、

321-008-48	反向锑盐法、铅锑合金锌粉法等工艺	T

除铜、锑、镉、钴、镍等杂质过程中 产生的废渣

321-009-48

铅锌冶炼过程中，阴极锌熔铸产生的 熔铸浮渣

T

—  29    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

321-010-48

铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产 生的氧化锌浸出渣

T

321-011-48

铅锌冶炼过程中，鼓风炉炼锌锌蒸气 冷凝分离系统产生的鼓风炉浮渣

T

321-012-48	铅锌冶炼过程中，锌精馏炉产生的锌渣	T

铅锌冶炼过程中，提取金、银、铋、

321-013-48	镉、钴、铟、锗、铊、碲等金属过程	T

中产生的废渣

321-014-48

铅锌冶炼过程中，集（除）尘装置收 集的粉尘

T

321-016-48	粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣	T

321-017-48

铅锌冶炼过程中，炼铅鼓风炉产生的 
黄渣

T

HW48

有色金属 
冶炼废物

常用有色金 
	属冶炼

321-018-48

321-019-48

铅锌冶炼过程中，粗铅火法精炼产生

的精炼渣

铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极 泥及阳极泥处理后产生的含铅废渣 和废水处理污泥

T

T

321-020-48

铅锌冶炼过程中，阴极铅精炼产生的 氧化铅渣及碱渣

T

铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出

321-021-48	黄钾铁矾法、热酸浸出针铁矿法产生	T

的铅银渣

321-022-48	铅锌冶炼过程中产生的废水处理污泥	T

321-023-48

电解铝过程中电解槽维修及废弃产 生的废渣

T

321-024-48	铝火法冶炼过程中产生的初炼炉渣	T

321-025-48	电解铝过程中产生的盐渣、浮渣	T

321-026-48	铝火法冶炼过程中产生的易燃性撇渣	I

321-027-48

铜再生过程中集（除）尘装置收集的 粉尘和废水处理污泥

T

—  30    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

321-028-48

锌再生过程中集（除）尘装置收集的 粉尘和废水处理污泥

T

常用有色金

HW48	属冶炼

有色金属

冶炼废物

321-029-48

321-030-48

铅再生过程中集（除）尘装置收集的

粉尘和废水处理污泥

汞再生过程中集（除）尘装置收集的 粉尘和废水处理污泥

T

T

稀有稀土金 
	属冶炼

仲钨酸铵生产过程中碱分解产生的

323-001-48	碱煮渣（钨渣）、除钼过程中产生的

除钼渣和废水处理污泥

T

石墨及其他

非金属矿物 
	制品制造

309-001-49

多晶硅生产过程中废弃的三氯化硅 和四氯化硅

R/C

900-039-49	化工行业生产过程中产生的废活性炭	T

900-040-49

无机化工行业生产过程中集（除）尘 装置收集的粉尘

T

900-041-49

含有或沾染毒性、感染性危险废物的 
废弃包装物、容器、过滤吸附介质

T/In

900-042-49

由危险化学品、危险废物造成的突发环 境事件及其处理过程中产生的废物

T/C/I/R/In

HW49

其他废物

非特定行业

900-044-49

900-045-49

废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞

电池、汞开关、荧光粉和阴极射线管

废电路板（包括废电路板上附带的元 器件、芯片、插件、贴脚等）

T

T

900-046-49

离子交换装置再生过程中产生的废 水处理污泥

T

研究、开发和教学活动中，化学和生

900-047-49	物实验室产生的废物（不包括 HW03、	T/C/I/R

900-999-49）

未经使用而被所有人抛弃或者放弃

900-999-49

的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有

关部门依法收缴以及接收的公众上 交的危险化学品

T

HW50	精炼石油产

废催化剂 	品制造

251-016-50

251-017-50

石油产品加氢精制过程中产生的废

催化剂

石油产品催化裂化过程中产生的废 催化剂

T

T

—  31    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

精炼石油产 
	品制造

251-018-50

251-019-50

石油产品加氢裂化过程中产生的废

催化剂

石油产品催化重整过程中产生的废 催化剂

T

T

树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生

261-151-50	产过程中合成、酯化、缩合等工序产	T

生的废催化剂

261-152-50	有机溶剂生产过程中产生的废催化剂	T

261-153-50	丙烯腈合成过程中产生的废催化剂	T

261-154-50	聚乙烯合成过程中产生的废催化剂	T

261-155-50	聚丙烯合成过程中产生的废催化剂	T

261-156-50	烷烃脱氢过程中产生的废催化剂	T

HW50

废催化剂

261-157-50

乙苯脱氢生产苯乙烯过程中产生的 废催化剂

T

基础化学原 
	料制造

261-158-50

采用烷基化反应（歧化）生产苯、二 甲苯过程中产生的废催化剂

T

261-159-50

二甲苯临氢异构化反应过程中产生 的废催化剂

T

261-160-50

乙烯氧化生产环氧乙烷过程中产生 的废催化剂

T

261-161-50

硝基苯催化加氢法制备苯胺过程中 产生的废催化剂

T

乙烯和丙烯为原料，采用茂金属催化

261-162-50	体系生产乙丙橡胶过程中产生的废	T

催化剂

261-163-50

乙炔法生产醋酸乙烯酯过程中产生 的废催化剂

T

261-164-50

甲醇和氨气催化合成、蒸馏制备甲胺 过程中产生的废催化剂

T

261-165-50

催化重整生产高辛烷值汽油和轻芳 烃过程中产生的废催化剂

T

—  32    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

261-166-50

采用碳酸二甲酯法生产甲苯二异氰 酸酯过程中产生的废催化剂

T

261-167-50

合成气合成、甲烷氧化和液化石油气氧 化生产甲醇过程中产生的废催化剂

T

261-168-50

甲苯氯化水解生产邻甲酚过程中产 生的废催化剂

T

261-169-50

异丙苯催化脱氢生产  α-甲基苯乙烯 过程中产生的废催化剂

T

261-170-50

异丁烯和甲醇催化生产甲基叔丁基 醚过程中产生的废催化剂

T

261-171-50

甲醇空气氧化法生产甲醛过程中产 生的废催化剂

T

261-172-50

邻二甲苯氧化法生产邻苯二甲酸酐 过程中产生的废催化剂

T

261-173-50

二氧化硫氧化生产硫酸过程中产生 的废催化剂

T

HW50	基础化学原

废催化剂 	料制造

261-174-50

261-175-50

四氯乙烷催化脱氯化氢生产三氯乙

烯过程中产生的废催化剂

苯氧化法生产顺丁烯二酸酐过程中 产生的废催化剂

T

T

261-176-50

甲苯空气氧化生产苯甲酸过程中产 生的废催化剂

T

261-177-50

羟丙腈氨化、加氢生产 3-氨基-1-丙醇 过程中产生的废催化剂

T

261-178-50

β-羟基丙腈催化加氢生产  3-氨基-1-
丙醇过程中产生的废催化剂

T

261-179-50

甲乙酮与氨催化加氢生产  2-氨基丁 烷过程中产生的废催化剂

T

261-180-50

苯酚和甲醇合成 2,6-二甲基苯酚过程 中产生的废催化剂

T

261-181-50

糠醛脱羰制备呋喃过程中产生的废 催化剂

T

261-182-50

过氧化法生产环氧丙烷过程中产生 的废催化剂

T

261-183-50

除农药以外其他有机磷化合物生产 过程中产生的废催化剂

T

—  33    —

废物类别	行业来源	废物代码	危 险 废 物	危险特性

农药制造	263-013-50	农药生产过程中产生的废催化剂	T

化学药品原 
	料药制造

271-006-50

化学合成原料药生产过程中产生的 废催化剂

T

兽用药品

制造

275-009-50	兽药生产过程中产生的废催化剂

T

HW50	生物药品

废催化剂 	制造

276-006-50	生物药品生产过程中产生的废催化剂

T

环境治理

772-007-50

烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催 
化剂

T

900-048-50	废液体催化剂	T

非特定行业

900-049-50	废汽车尾气净化催化剂	T

—  34    —

附录

າག ٬ ໾ ࠂ ૧ ܵ ৘ ౢֆ

本目录各栏目说明：

1.“序号”指列入本目录危险废物的顺序编号；

2.“废物类别/代码”指列入本目录危险废物的类别或代码；

3.“危险废物”指列入本目录危险废物的名称；

4.“豁免环节”指可不按危险废物管理的环节；

5.“豁免条件”指可不按危险废物管理应具备的条件；

6.“豁免内容”指可不按危险废物管理的内容。

序 	废物类别/

号 	代码

危险废物

豁免

豁 免 条 件

环节

豁 免 内 容

家庭日常生活中产

生的废药品及其包

1

装物、废杀虫剂和消

毒剂及其包装物、废

油漆和溶剂及其包

家庭源危险 	装物、废矿物油及其

废物 	包装物、废胶片及废

像纸、废荧光灯管、

废温度计 、废血压

计、废镍镉电池和氧

化汞电池以及电子

类危险废物等

全部

环节

收集

未分类收集。

分类收集。

全过程不按危险废物管

理。

收集过程不按危险废物 管理。

2	193-002-21	含铬皮革废碎料

利用

用于生产皮件、再 
生革或静电植绒。

利用过程不按危险废物 管理。

满足《煤焦油标准

3	252-014-11

4	772-002-18

煤气净化产生的煤

焦油

生活垃圾焚烧飞灰

（YB/T5075-2010）

利用 	》，且作为原料深加

工制取萘、洗油、

蒽油等。

满足《生活垃圾填埋

场污染控制标准》

处置 	（GB16889-2008）中

6.3 条要求，进入生

活垃圾填埋场填埋。

利用过程不按危险废物

管理。

填埋过程不按危险废物 管理。

—  35    —

序 	废物类别/

号 	代码

危险废物

豁免

豁 免 条 件

环节

豁 免 内 容

满足《水泥窑协同处

置固体废物污染控

4	772-002-18	生活垃圾焚烧飞灰

处置

制    标    准 	》

（GB30485-2013 ）， 
进入水泥窑协同处 
置。

水泥窑协同处置过程不 按危险废物管理。

满足《生活垃圾填埋

5	772-003-18	医疗废物焚烧飞灰

场污染控制标准 》

处置 	（GB16889-2008）中

6.3 条要求，进入生

活垃圾填埋场填埋。

填埋过程不按危险废物 管理。

6	772-003-18

危险废物焚烧产生 的废金属

利用 	用于金属冶炼。

利用过程不按危险废物 管理。

7	900-451-13

采用破碎分选回收

废覆铜板、印刷线路 板、电路板中金属后 的废树脂粉

运输

处置

运 输 工 具 满 足 防

雨、防渗漏、防遗 撒要求。

进入生活垃圾填埋 场填埋。

不 按 危 险 废 物 进 行 运

输。

处置过程不按危险废物 管理。

8	900-041-49	农药废弃包装物

村、镇农户分散产

收集 	生的农药废弃包装

物的收集活动。

收集过程不按危险废物 管理。

9	900-041-49

废弃的含油抹布、劳 保用品

全部

混入生活垃圾。

环节

全过程不按危险废物管 
理。

经接受地县级以上

环境保护主管部门

10	900-042-49

由危险化学品、危险

废物造成的突发环 境事件及其处理过 程中产生的废物

同意，按事发地县

转移 	级以上地方环境保

护主管部门提出的

应急处置方案进行

转移。

按事发地县级以上

地方环境保护主管

处置 	部门提出的应急处

置方案进行处置或

利用。

转移过程不按危险废物

管理。

处置或利用过程可不按 危险废物进行管理。

11	900-044-49	阴极射线管含铅玻璃

运 输 工 具 满 足 防

运输 	雨、防渗漏、防遗

撒要求。

不 按 危 险 废 物 进 行 运 
输。

—  36    —

序 	废物类别/

号 	代码

危险废物

豁免

豁 免 条 件

环节

豁 免 内 容

12	900-045-49	废弃电路板

运 输 工 具 满 足 防

运输 	雨、防渗漏、防遗

撒要求。

不 按 危 险 废 物 进 行 运 
输。

从事床位总数在 19

13	HW01	医疗废物

张以下（含 19 张）

收集 	的医疗机构产生的

医疗废物的收集活

动。

收集过程不按危险废物 管理。

按照《医疗废物高温 
蒸汽集中处理工程 
技 术 规 范 》（ HJ/T

14	831-001-01	感染性废物

处置

276-2006）或《医疗

废物化学消毒集中 
处理工程技术规范》 
（HJ/T  228-2006） 
或《医疗废物微波消 
毒集中处理工程技 
术 规 范 》（ HJ/T 
229-2006）进行处理 
后。

进入生活垃圾填埋场填

埋处置或进入生活垃圾 
焚烧厂焚烧处置，处置 
过 程 不 按 危 险 废 物 管 
理。

按照《医疗废物高温 
蒸汽集中处理工程 
技 术 规 范 》（ HJ/T

15	831-002-01	损伤性废物

处置

276-2006）或《医疗

废物化学消毒集中 
处理工程技术规范》 
（HJ/T  228-2006） 
或《医疗废物微波消 
毒集中处理工程技 
术 规 范 》（ HJ/T 
229-2006）进行处理 
后。

进入生活垃圾填埋场填

埋处置或进入生活垃圾 
焚烧厂焚烧处置，处置 
过 程 不 按 危 险 废 物 管 
理。

按照《医疗废物化学 
消毒集中处理工程

病理性废物（人体器

16	831-003-01	官和传染性的动物

尸体等除外）

处置

技 术 规 范 》（ HJ/T

228-2006）或《医疗 
废物微波消毒集中 
处理工程技术规范》 
（HJ/T  229-2006） 
进行处理后。

进入生活垃圾焚烧厂焚

烧处置，处置过程不按 危险废物管理。

—  37    —